## Slide 1
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОТЕЛЕСКОПЫ

## Slide 2: Радиоастрономия - раздел астрономии, изучающий радиоизлучение космических источников (Солнце, звезды, Луна, планеты и т.д.)
Радиотелескоп - основной инструмент радиоастрономов
Радиотелескоп служит для приёма собственного радиоизлучения небесных объектов, исследования его характеристик: координат источников, пространственной структуры, интенсивности излучения, спектра и поляризации.

## Slide 3: 1895 г. Изобретение первого в мире радиоприемника А.С. Поповым и Г. Маркони
1931 г. Радиоинженер Карл Янский регистрирует излучение Млечного Пути
Космическое радиоизлучение регистрируется с помощью радиотелескопов
Составными частями радиотелескопа являются:
- антенна
- фидерная линия
- радиоприемник (радиометр)

## Slide 4: Радиоприемник и типы антенн
РП
В зависимости от характера поставленной задачи в радиотелескопах используются различные типы антенн:
дипольные
параболические
рамочные
спиральные

## Slide 5
Простейшим примером дипольной антенны являются два металлических стержня общая длина которых равна половине принимаемой длины волны λ (λ /2). Электромагнитные волны попадая на антенну возбуждают в ней переменный ток который по фидерной линии передается в приемник.
Для увеличения направленности обычно располагают два диполя на расстоянии X друг от друга. В этом случае получают простейший радиоинтерферометр с угловым разрешением
Радиоприемник

## Slide 6
Поток энергии который удается регистрировать радиотелескопом очень мал. Об этом говорит и сама единица которой измеряется этот поток – янский (10 -26 Вт/ м² Гц ).
Сигнал космического радиоизлучения принимается на фоне собственного шума приемных электронных устройств . Выделяется полезная информация с помощью специальных усилителей сигналов
и компьютерных программ.

## Slide 7
Школьный радиотелескоп
Электромагнитное излучение удаленного объекта улавливается направленной антенной и попадает в блок, который преобразует высокую частоту в низкую.
Эта промежуточная частота поступает по кабелю снижения в SDR приемник
(Software Defined Radio), расположенный на рабочем месте наблюдателя. Информация обрабатывается компьютером. Регистрацию сигнала можно производить визуально с помощью программы спектроанализатора (SpectraLab) или на телефон ( частота 20 -20 000 Гц). Блок-схема радиотелескопа показана на рисунке
К Г
К Г
ПК
Монитор

## Slide 8: Основные характеристики действующей модели школьного радиотелескопа
В качестве антенны радиотелескопа выбрана спиральная с круговой поляризацией. Рабочая частота 440 МГц.
SDR - приемник
Гетеродин
смеситель
Антенна- интерферометр
SDR
пк
МОНИТОР
ПЧ 7 МГц
Антенна

## Slide 9
В настоящее время методами радиоастрономии исследуются Солнце, звезды, Луна, планеты. Радиоастрономия дала важнейший материал для решения вопроса о путях эволюции звезд, вещества в масштабах галактик и Вселенной в целом.

## Slide 10: ЛИТЕРАТУРА
1. Е.П. Левитан, Астрономия-11, М,1999г
2. И.А. Климишин, Астрономия наших дней, М,1986г
3. Энциклопедия для детей. Астрономия,т.8,М,1997г
4. Карл Ротхаммель, Антенны, том 2, 2007г
5. www.astrolab.ru
Начало
Начало
Федоренко Саша, 11 кл, 2010 год